Tento sťahovák je vyrobený v domácich podmienkach. Na jeho výrobu netreba chodiť do žiadnej špeciálnej zámočníckej dielni. Telo sťahováku je z pásoviny o rozmeroch 170mm x 40mm x 15mm. Tieto rozmery niesu smerodajné tak ako aj nie je smerodajný profil materialu z ktorého je telo vyrobené. Určite by to išlo aj z materialu tvaru “U”, “I” a možmo aj z “L”-ka.  Použil som to čo som našiel ako prvé a dlžku 170mm som piloval vo zveráku ručne. Do stredu som na stojanovéj vrtačke vyvŕtal dieru 12mm ktorou prechadza šrób ktorý vytláča kľuku von z bloku. Original by tam miesto 12- stky diery mal byť závit (xy) ale mne sa ho nechcelo robiť tak som to riešil matkou ,ktorá mi poslúžila ako opora miesto závitu. Ja som matku pri sťahovani držal klúčom ale je možné ju privariť o telo. Po stranách tela sťahováku sú dve a dve diery 8mm pomocou ktorých sa osmičkou šróbom ukotvuje telo sťahováku o blok motora. Dve na každéj strane preto lebo na ľavéj a pravéj strane bloku je rozdielna rozteč ukotvovacích závitov. Na ľavej strane bloku sa telo ukotvuje do závitov po olejovom bloku a na pravéj do závitov po alternátore. Mne sa nepodarilo tieto diery presne navrtať tak som ich medzi sebou prepilnikoval do elipsi.